## Slide 1
Практическое занятие: «Характеристика пистолета Макарова (ПМ)»
Учебные вопросы:
Назначение, тактико-технические характе-ристики (ТТХ) и устройство ПМ.
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

## Slide 2
Назначение, тактико-технические характеристики и устройство ПМ
9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях.
Пистолет находится на вооружении с 1951 г., он прост по устройству и в обращении, мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию.
Пистолет – оружие самозарядное, так как его перезаряжание во время стрельбы производится автоматически.
Для стрельбы применяются патроны с обычными или трассирующими пулями.
Общий вид ПМ представлен на рис.1.

## Slide 4
Тактико-технические характеристики (ТТХ) пистолета Макарова (ПМ):
Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м.
Убойная сила пули сохраняется до 350 м.
Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами.
Боевая скорострельность пистолета 30 выстрелов в минуту.
Вес пистолета со снаряженным магазином 810 г.
Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм /9х18/ пистолетные патроны.
Начальная скорость полета пули 315 м/сек.
Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью на 8 патронов.

## Slide 5
ВЕСОВЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ДАННЫЕ 9- мм ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА (ПМ)
Вес пистолета с магазином без патронов 730 г
(Вес пистолета с магазином, снаряженным восемью патронами 810 г)
Длина пистолета 161 мм
Высота пистолета 126,75 мм
Длина ствола 93 мм
Калибр ствола 9 мм
Число нарезов - 4
Емкость магазина 8 патронов
Вес патрона 10 г
Вес пули 6,1 г
Длина патрона 25 мм

## Slide 6
Пистолет ПМ состоит из следующих основных частей и механизмов (рис. 2):
рамки со стволом и спусковой скобой;
затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем;
возвратной пружины;
ударно-спускового механизма;
рукоятки с винтом;
затворной задержки;
магазина.

## Slide 8: Рамка со стволом и спусковой скобой (рис. 3). Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо. Нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения. .

## Slide 9
Промежутки между нарезами называются полями.
Расстоянием между двумя противоположными полями (по диаметру) определяется калибр канала ствола; он равен 9 мм.
С казенной части канал ствола гладкий и большего диаметра; он служит для помещения патрона и называется патронником.
Наружная поверхность ствола гладкая.
На ствол надевается возвратная пружина.
Рамка служит для соединения всех частей пистолета.
Рамка с основанием рукоятки составляет одно целое.

## Slide 10: Затвор служит для: - подачи патрона из магазина в патронник; - запирания канала ствола при выстреле; - удержания гильзы (извлечения патрона); - постановки курка на боевой взвод.

## Slide 11
Снаружи затвор имеет:
мушку для прицеливания;
поперечный паз для целика;
насечку между мушкой и целиком для исключения отсвечивания поверхности затвора при прицеливании;
на правой стороне — окно для выбрасывания гильзы (патрона);
с левой стороны — гнездо для предохранителя и две выемки для фиксатора предохранителя:
верхнюю — для положения флажка «предохранение»
нижнюю — для положения флажка «огонь»;
Рядом с верхней выемкой — красный кружок, который открывается при постановке флажка в положение «огонь» и закрывается флажком при включении предохранителя;
канал для помещения ударника.

## Slide 12: Ударник (рис. 5) служит для разбития капсюля. Он имеет: в передней части — боек, в задней части — срез для предохранителя, который удерживает ударник в канале затвора.

## Slide 13: Возвратная пружина (рис. 6) служит для возвращения затвора в переднее положение после выстрела. Крайний виток одного из концов пружины имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками. Этим витком пружина при сборке надевается на ствол, чтобы обеспечить ее надежное удержание на стволе при разборке пистолета. Пружина, надетая на ствол, помещается вместе с ним в канале затвора. . Ударно-спусковой механизм состоит из курка, шептала с пружиной, спусковой тяги с рычагом взвода, спускового крючка, боевой пружины и задвижки боевой пружины.

## Slide 14: Рукоятка с винтом (рис. 7) служит для удобства удержания пистолета в руке. Она имеет: отверстие для винта, который крепит рукоятку к основанию рукоятки; антабку для пристегивания пистолетного ремешка; пазы для свободного надвигания рукоятки на основание рукоятки; в задней стенке — выем для защелки магазина. Рукоятка изготовлена из пластмассы.

## Slide 15: Магазин (рис. 8) служит для помещения восьми патронов. Он состоит из корпуса, подавателя, пружины подавателя и крышки.

## Slide 16: Устройство патрона. 9-мм пистолетный патрон (рис.9) состоит из гильзы, капсюля, порохового заряда, пули.

## Slide 17
Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех частей патрона; во время выстрела она предупреждает прорыв газов из канала ствола через патронник.
В дне гильзы имеются: гнездо для капсюля; наковальня, на которой бойком разбивается капсюль; два затравочных отверстия, через которые к пороховому заряду проникает пламя о.т ударного состава капсюля.
Снаружи у дна гильзы имеется кольцевая проточка для зацепа выбрасывателя.
Заряд состоит из бездымного пироксилинового пороха.

## Slide 18
Капсюль служит для воспламенения порохового заряда.
Он состоит из латунного колпачка с впрессованным в него ударным составом и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав.
При ударе бойка ударный состав воспламеняется.
Пуля состоит из биметаллической (плакированной) оболочки, в которую впрессован стальной сердечник.
Между пулей и стальным сердечником имеется свинцовая рубашка.
Патроны для заряжания пистолета снаряжаются в магазин на 8 патронов.
Снаряжение магазина производится путем вкладывания и утапливания патронов рукой.

## Slide 19: К каждому пистолету придается принадлежность: запасной магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок (рис. 10).

## Slide 20
2. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами
Общие правила:
Взял оружие – проверь, не заряжено ли оно.
При обращении с оружием не направляй ствол в сторону людей, не целься в другого и не допускай, чтобы целились в тебя.
Любое оружие считай заряженным до тех пор, пока сам не проверишь и не разрядишь.
Разрядил оружие – обращайся с ним как с заряженным.

## Slide 21
5. При взводе курка (при отводе затвора назад) ствол оружия направляй только к цели или вверх.
6. Во всех случаях не накладывай палец на спусковой крючок до тех пор, пока не будет необходимости в открытии огня.
7. Перед учебной стрельбой (выходом на службу):
насухо протри канал ствола;
проверь, нет ли в стволе посторонних предметов;
убедись в исправности оружия и снаряжения к нему.

## Slide 22
Меры безопасности при проведении стрельб:
1. Стрельба прекращается по командам «Стой, прекратить огонь» или «Отбой», либо самостоятельно:
при появлении на мишенном поле людей, машин или животных, а так же низколетящих летательных аппаратов над районом стрельбы;
при поднятии белого флага (фонаря) на командном пункте или блиндаже (укрытии);
при обнаружении неисправности мишенного оборудования;
при подаче сигнала ракетой белого огня;
при потере ориентации стреляющим (особенно в ночное время).

## Slide 23
2. Категорически запрещается:
Расчехлять оружие или извлекать его из кобуры без разрешения руководителя (помощника руководителя) стрельб.
Направлять оружие независимо от того, заряжено оно или нет в сторону, где находятся люди, или в направлении их возможного появления.
Заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без команды руководителя (помощника руководителя) стрельб.
Открывать и вести огонь без команды руководителя (помощника руководителя) стрельб, из неисправного оружия, в опасных направлениях (в том числе за пределы границ тира, стрельбища или полигона).

## Slide 24
Оставлять оружие, боеприпасы на огневом рубеже или где бы то ни было, а так же передавать их другим лицам без разрешения руководителя (помощника руководителя) стрельб.
В случае нарушения сотрудниками требований ведение огня немедленно прекращается.
Стреляющий (сотрудник), допустивший нарушение мер безопасности, удаляется с огневого рубежа и оценивается – «неудовлетворительно».

## Slide 25
3. При выполнении упражнений связанных с поворотами, разворотами, кувырками, прыжками, передвижениями, до момента открытия огня оружие ставится на предохранитель.
Оружие не должно быть направлено в стреляющего.
4. Стреляющий не должен касаться спускового крючка (в том числе в паузах между выстрелами при стрельбе в неограниченное время) кроме моментов прицеливания и ведения огня.
При этом оружие должно быть направлено в сторону мишеней.

## Slide 26
Хранение пистолета и патронов
Пистолет должен быть всегда в исправном состоянии.
Хранение пистолета и принадлежности возлагается на должностного лица, вооруженного пистолетом, который обязан бережно обращаться с пистолетом и ежедневно осматривать его.
При казарменном и лагерном расположении пистолеты хранятся незаряженными и вынутыми из кобур в шкафах или ящиках с гнездами согласно Уставу внутренней службы. Запасные магазины хранятся в гнездах рядом с пистолетами.
При кратковременном расположении в населенном пункте по квартирам пистолет хранить при себе.

## Slide 27
Во время полевых занятий, на походе, при переездах по железной дороге и на машинах пистолет носить в кобуре на ремне, который должен быть прочно пристегнут и правильно подогнан, чтобы кобура не ударялась о твердые предметы.
Для предупреждения раздутия или разрыва ствола при стрельбе запрещается затыкать или закрывать чем-либо канал ствола.
Во всех случаях, не связанных со стрельбой, флажок предохранителя должен быть в положении «предохранение» (крайнее верхнее положение).

## Slide 28
Если при необходимости пистолет будет вложен в сырую кобуру, то при первой же возможности вынуть пистолет из кобуры, обтереть, вычистить, смазать его и просушить кобуру.
В жарких районах при наличии в воздухе пыли, а также в прибрежных местностях при большой влажности воздуха пистолет хранить согласно особым указаниям.
Патроны должны храниться в сухом месте и по возможности должны быть прикрыты от солнечных лучей, при обращении с ними не допускать повреждений, оберегать их от ударов, влаги, грязи и т.д.

## Slide 29
Для выяснения состояния оружия, его исправности и боевой готовности производятся периодические осмотры пистолетов в сроки, установленные Уставом внутренней службы.
Осмотр пистолета производится в собранном или разобранном виде.
Степень разборки определяется перед каждым осмотром.
Одновременно с осмотром пистолета производится осмотр кобуры, запасного магазина, протирки и пистолетного ремешка.

## Slide 30
При осмотре пистолета в собранном виде проверить:
нет ли на частях пистолета налета ржавчины, царапин, забоин и трещин;
нет ли забоин на мушке и в прорези целика, мешающих прицеливанию;
прочно ли удерживается целик в пазу затвора и совпадает ли риска на целике с риской на затворе;
легко ли переключается предохранитель из одного положения в другое и надежно ли фиксируется в крайних положениях;

## Slide 31
нет ли в канале ствола грязи, налета ржавчины и других дефектов;
не погнуты ли стенки и верхние края корпуса магазина и свободно ли передвигается подаватель в магазине;
свободно ли вставляется магазин (запасной магазин) в основание рукоятки и извлекается из него и надежно ли он удерживается защелкой магазина;
правильно ли работают части и механизмы пистолета и т.п.

## Slide 32
Осмотр боевых патронов
Осмотр боевых патронов производится с целью обнаружения неисправностей, которые могут привести к задержкам при стрельбе из пистолета.
Патроны осматриваются перед стрельбой, при заступлении в наряд и по особому распоряжению.
При осмотре патронов необходимо проверить:
нет ли на гильзах ржавчины и зеленого налета, особенно на капсюле, помятостей, царапин, препятствующих вхождению патрона в патронник;

## Slide 33
не вытаскивается ли пуля из гильзы рукой и не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы; патроны с указанными дефектами должны быть отобраны и сданы;
нет ли среди боевых патронов учебных.
Если патроны запылились или загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью.

## Slide 34
Для заряжания пистолета необходимо:
снарядить магазин патронами;
вставить магазин в основание рукоятки;
выключить предохранитель (повернуть флажок вниз);
отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить его.
Пистолет готов к выстрелу.
Для производства выстрела необходимо:
нажать пальцем руки на хвост спускового крючка;
для производства следующего выстрела необходимо отпустить хвост спускового крючка и снова нажать на него.

## Slide 35
Стрельба будет вестись до полного израсходования патронов в магазине.
По израсходовании всех патронов из магазина затвор, упираясь своим зубом в выступ затворной задержки, останавливается в заднем положении.
Затвор остается в заднем положении также и после извлечения магазина из основания рукоятки пистолета, удерживаясь на затворной задержке.
Затвор освобождается от затворной задержки (при извлеченном или вставленном магазине) путем нажатия пальцем руки на кнопку затворной задержки.
***